《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | LNG/CNG加气站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 迁安市雯好天然气有限公司 |
| 法人代表 | 邢刘洋 | 联 系 人 | 郭经理 |
| 通讯地址 | 迁安市北方钢铁物流产业聚集区迁安市雯好天然气有限公司 |
| 联系电话 | 13932515192 | 传真 |  | 邮政编码 | 064400 |
| 建设地点 | 迁安市北方钢铁物流产业聚集区（驿港大街南侧，杨柏公路东侧） |
| 立项审批部门 | 迁安市行政审批局 | 批准文号 | 迁行审投资备字【2019】060号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 零售业F52 |
| 占地面积 (平方米) | 4396 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 1400 | 其中：环保投资(万元) | 20 | 环保投资占 总投资比例 | 1.43% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2020年8月 |
| 项目由来： 目前我国的天然气汽车产业面临两方面的大好发展机遇：一是国家开始征收燃油税，汽油、柴油的零售价格与天然气的价格差将进一步扩大，使得汽车使用天然气作为燃料可以有更好的经济效益，可以调动经营者和使用者双方的积极性。二是国家排放法规更加严格，为更好的解决汽车尾气问题可以推动汽车生产商开发生产清洁的天然气汽车。考虑到目前天然气的市场前景，经迁安市雯好天然气有限公司考察，公司以安全环保、经济高效为目标，拟投资1400万元于迁安市北方钢铁物流产业聚集区，驿港大街南侧、杨柏公路东侧建设LNG/CNG加气站项目。项目的建设可以创造良好的企业经济效益和社会效益，增加就业人员。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部-部令第1号），项目属于“四十、社会事业与服务业—124加油、加气站—新建、扩建”，需进行环境影响评价，并提交环境影响评价报告表。受迁安市雯好天然气有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织有关技术人员对项目区选址和项目情况进行了实地调查并收集资料，根据《环境影响评价技术导则》的相关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 工程内容及规模： ⑴项目名称：LNG/CNG加气站项目。 ⑵建设单位：迁安市雯好天然气有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：迁安市北方钢铁物流产业聚集区（驿港大街南侧，杨柏公路东侧）。 ⑸建设规模：占地面积为4396m2，总建筑面积538m2，设置1座60立方米卧式LNG储罐，1台单泵撬，4台LNG加气机，1个18立方米车载储气瓶组拖车车位；CNG部分为1台液压子站撬体，2台CNG加气机。其中LNG加气部分设计规模为700万标准立方米/年；CNG加气部分规模为350万标准立方米/年。项目组成一览表见表1。 表1 项目组成一览表 项目 主要设施 工 程 内 容 主体工程 加气区 站房面积135m2，罩棚面积403m2，并设置4台LNG加气机、2台CNG加气机 储罐区 60立方米卧式LNG储罐 辅助工程 站房 面积135m2 公用 工程 供水 北方钢铁物流产业聚集区供水管网 供电 北方钢铁物流产业聚集区供电管网 供暖 项目冬季采用单体空调取暖，不设燃煤锅炉 环保 工程 废气 / 废水 生产过程不用水，生活污水主要为冲厕用水，废水通过污水管网排入镇园污水处理厂 噪声 采用低噪设备、基础减振 固废 生活垃圾袋装化，集中收集送环卫部门指定地点，统一处理。 ⑹工程内容：本项目总建筑面积538m2，包括：站房面积135m2；罩棚面积403m2。项目建构筑物情况一览表见表2。 表2 加气站内建构筑物一览表 建筑名称 建筑结构 建筑面积/m2 站房 水泥框架 135 加气罩棚 钢管网架 405 ⑺项目占地面积：项目占地面积4396m2。 ⑻总投资及环保投资：本项目总投资为1400万元，其中环保投资20万元，占总投资的1.43%。 ⑼劳动制度及定员：该加油加气站拟定员8人，其中站长1人，专职安全管理人员1人，加气员工3），财务人员1人，技术人员1人，巡检人员1人。 ⑽主要原材料及能源消耗见表3。 表3 主要原材料及能源消耗表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 LNG 万Nm3/a 700 LNG撬车运输 2 L-CNG 万Nm3/a 350 由LNG气化、加压后储存在CNG储瓶组内 3 电 万KWh/a 29.52 本地电网 4 水 t/a 58.4 自来水管网 ⑾ 天然气成分情况见表4。 表4 天然气成分表 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 H2S 其它 83.56% 9.77% 3.35% 1.07% 0.17% 0.42% 未检出 0.05% ⑿项目主要生产设备及设施见表5。 表5 加气设施主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 LNG 卧式储罐 座 1 单罐容积均为60m3 2 潜液泵撬 套 1 3 加气机 台 4 双枪 4 柱塞泵撬 套 1 5 L-CNG 储气瓶组 组 1 总容积为6m3 6 加气机 台 2 双枪 7 高压汽化器撬体 台 1 8 压缩机 台 1 9 顺序控制盘 台 1 10 控制柜 套 1 ⒀根据《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）、《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2002）的规定，加气站级别划分依据见表6。 表6 LNG 加气站、L-CNG 加气站、LNG/L-CNG 加气站的等级划分 级别 LNG加气站 L-CNG 加气站、LNG/L-CNG 加气站 LNG储罐总 容积（m3） LNG储罐单罐容积（m3） LNG储罐总 容积（m3） LNG储罐单罐容积（m3） CNG储气罐总容积（m3） 一级 120＜V≤180 ≤60 120＜V≤180 ≤60 ≤12 二级 60＜V≤120 ≤60 60＜V≤120 ≤60 ≤9 三级 ≤60 ≤60 ≤8 从项目的建设规模分析，项目LNG储罐的单罐容积60m3，LNG储罐的总容积60m3，CNG储气瓶组6m3。项目属于三级加气站联站。 ⒁给排水和取暖： 本项目用水取自北方钢铁物流产业聚集区供水管网，满足用水需求。项目设有职工休息室、不设食堂和洗浴设施，厕所为水厕，废水通过污水管网排入镇园污水处理厂。因此用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，总用水量（按每人每天用水20L计）为0.16t/d（58.4t/a），无废水外排。 本项目站区冬季采用空调取暖。 ⒂地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于迁安市北方钢铁物流产业聚集区（驿港大街南侧，杨柏公路东侧），地理位置见附图1。 平面布置：本项目地块东侧自北向南依次为站房、槽车停车位、LNG储罐、CNG储气瓶组；西侧自北向南依次布置4台LNG加气机、2台CNG加气机。 周边关系：本项目北侧为驿港大街，西侧为杨柏公路，南侧为河沟。项目平面布置及周边关系见附图2。 本项目环境敏感点为项目西北侧660米处的后营居民。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 迁安市位于河北省东北部、唐山市东北部，为唐山市所辖县级市，地处北纬39°51'～40°15'，东经118°26'～118°55'之间。东与秦皇岛卢龙县交界，南连滦县，西接迁西县，北与秦皇岛市青龙满族自治县相望。长城横贯迁安市北部，成为迁安市与青龙满族自治县的界墙。全市东西横距39km，南北纵横45km，迁安市西距北京225km，西南距唐山市区60km。境内京沈高速、102 国道、三抚公路三条公路和京秦、大秦、通坨三条铁路横贯东西，冷大公路、迁曹铁路、卑水铁路纵穿南北，形成了以市区为中心的四通八达的交通网络。 项目位于迁安市北方钢铁物流产业聚集区（驿港大街南侧，杨柏公路东侧），中心坐标为N39°52'26.24"，118°35'21.53"。项目北侧为驿港大街，西侧为杨柏公路，南侧为河沟，东侧为空地。 2、气候气象 项目所在地属暖温带半干旱大陆性气候类型，据迁安气象局观测资料：每年4-8 月份风向多为南风和东南风，9 月份至次年3 月份为北风和西北风，一般风力为3 级，最大可达9 级，年平均风速2.02m/s。冬春两季干旱少雨，蒸发量大于降水量，多年平均降水量648.48mm（1957～2010 年），50 年一遇干旱年降水量355.8mm（2002 年），雨季6～9 月份四个月占全年降水总量的82.1%，50 年一遇的日最大降水量为365.4mm（1959 年7 月22 日），20 年一遇的日最大降水量为251.1mm（1962 年7 月25 日）。多年平均蒸发量1629.4mm（1976～2010年）。多年平均相对湿度61.2%，年平均气温10.6℃，日最高气温39.2℃（2002年7 月14 日和2004 年6 月11 日），最低气温-28.2℃（1978 年12 月29 日），封冻期从每年的11 月份至翌年的3 月份，最大季节性冻土深度0.90m。年平均日照时间2591.3 小时。 3、地表水系 迁安市地表水属滦河水系的主要有滦河、青龙河等12 条河流。属河北沿海水系的有沙河等河流。滦河发源于河北省丰宁县，流经内蒙高原，穿越冀东燕山峡谷，自西向东南流经迁安盆地后于乐亭县注入渤海。迁安境内河流全长50km。滦河上游建有潘家口水库和大黑汀水库。由于滦河水系水量丰富，故滦河迁安段虽经引滦入津后水量锐减（水量较引滦入津前减少70%-90%），但仍然常年有水，最枯流量1.3m3/s。三里河位于迁安城东三里，源自境内小寨村西，东南流经新寨、阚庄、五里岗、石李桥、商庄于沙河子村南注入滦河。全长16.2km，流域面积48.42km2，多年平均径流量0.12 亿m3。目前，三里河于阚庄村东有迁徐公路穿过，建有公路桥一座。十里河位于迁安东部，季节性河流。发源于境内的安新庄，东南流至芦沟堡注入三里河。河长11.1 公里，流域面积22.43 平方公里。 项目无废水外排，不与地表水发生联系。 4、水文地质 迁安市地质构造属燕山沉降带，地层出露齐全，现保留的有太古界、震旦系、侏罗系、寒武系和第四系松散地层。由于地质构造不同，地下水的分布、埋深、富水程度也不相同。按水文地质构造条件，全市地下水可分为四个大区：北部和西部中低山丘陵地带贫水区；东南部丘陵地带贫水区；坎上平原亚富水区。 河川平原富水区主要分布在迁安市城区，该区受滦河、三里河、青龙河三条河流的影响，地下水丰富，已被广泛开发利用。区内地下水以降水垂向补给和河流侧向补给为主，以人工开采和河流方式排泄。该区域地下水流向为自西北向东南方向。 5、土壤 迁安境内土壤主要分为褐土和风沙土两大类。评价区域土壤多为褐土类，受海拔高度分布及河流沟道切割等因素影响，分为褐土性土、淋溶褐土和草甸褐土3 个亚类。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1.环境空气 根据2018年6月年唐山市环境保护局发布的《2017年唐山市环境状况公报》显示，2017年全年有效监测天数为362天，按照AQI指数等级划分，达标天数205天，达标率为56.6%，因此，唐山市属于非达标区。 本次环境空气基本污染物环境质量监测数据来自2017年河北省生态环境状态公告，2017年唐山市空气中基本污染物质量年均值分别为：SO2年平均浓度值为40μg/Nm3，达到年均质量标准值；NO2年平均浓度值为59μg/Nm3，超出国家年均质量标准值，超标率为47.5%；PM10年平均浓度值为119μg/Nm3，超出国家年均质量标准值，超标率为70%；CO年平均浓度值为3.8mg/Nm3，达到国家日平均质量标准值；O38小时年平均浓度值为205μg/Nm3，超出国家8h平均质量标准值，超标率为28.13%；PM2.5年平均浓度值为66μg/Nm3，超出国家年均质量标准值，超标率为88.6%。环境空气质量现状见下表。 表7 2017年唐山市环境空气质量年平均浓度值情况表 单位：μg/Nm3，CO为mg/Nm3 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 40 60 66.67 不达标 NO2 年平均质量浓度 59 40 147.5 PM10 年平均质量浓度 119 70 170 PM2.5 年平均质量浓度 66 35 188.6 CO 日平均质量浓度 3.8 4.0 95% O3（日最大8小时平均） 8h平均质量浓度 205 160 128.13% 2、声环境 评价区域内声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。 3、地下水 区域内地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区域内没有重点保护单位和珍稀动植物资源，根据工程性质及周边环境特征，确定本项目周边主要居民点为保护对象。主要保护级别及其保护目标见表8。 表8 主要环境保护级别及保护目标 环境 要素 名称 坐标/m 保护 对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 环境 空气 后营 -610 210 居民区 400人 二类区 NW 660m 声环境 所在 区域 厂界外200m 3类区 / /

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | (1)《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 (2)《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准：非甲烷总烃1小时平均浓度2.0 mg/Nm3要求。 表9 环境空气质量标准 污染物名称 标 准 值 单位 标 准 来 源 SO2 24小时平均 150 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准/《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准 1小时平均 500 PM10 24小时平均 150 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 PM2.5 24小时平均 75 O3 8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 (3)《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准： 项目边界均执行3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴废气 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/ 2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃浓度限值2.0mg/Nm3要求。 ⑵噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见下表。 表10 噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别 昼间 夜间 标准名称 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） —— 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 3、废水 项目生活污水排入污水管网，然后进入镇园污水处理厂集中处理。项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值并满足镇园污水处理厂进水水质标准。氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：A级，氨氮：45mg/L。详见下表： 表11 污水排放标准限值一览表 序号 污染物 GB8978-1996 三级标准 GB/T31962-2015 A级标准 镇园污水处理厂进水 水质标准 单位 1 PH 6-9 -- 6-9 无量纲 2 SS 400 -- 400 mg/L 3 CODcr 500 -- 500 mg/L 4 动植物油 100 -- 100 mg/L 5 NH3-N / 45 45 mg/L 6 BOD5 300 -- 300 mg/L 镇园污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 表12 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 类别 PH COD SS NH3-N BOD5 动植物油 浓度限值 6-9 50 10 5 10 1 标准来源 GB18918-2002中一级A标准 4、固废 生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关规定； |
| 总 量 控 制 标 准 | 国家环境保护“十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、NOX、工业固体废物，其中大气污染物控制因子SO2和NOX，水污染物控制因子COD和氨氮为规定考核目标。 项目无生产废水产生，职工的生活污水排入城市污水管网。大气污染物主要为非甲烷总烃。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 因此，本项目污染物总量控制因子及指标为：COD 0.014t/a、氨氮0.00047t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、本项目LNG站加气工艺叙述如下： 工艺流程 LNG槽车——卸车系统——LNG低温储存系统——低温泵加压系统——售气系统。 LNG工艺流程分四个步骤：卸车流程、调压流程、加气流程、泄压流程。 （1）卸车流程：把汽车槽车内的LNG转移至LNG加气站储罐内。采用撬装装置内卸车增压气化器给LNG槽车增压，用泵将槽车内的LNG卸入储罐，卸完车后需要给槽车降压。 （2）调压流程： 储罐增压：LNG刚卸入储罐中时，储罐内压力不足，不能加气。给汽车加气前先给LNG储罐增压。由潜液泵将LNG液体泵入增压气化器气化，气化后的天然气经LNG储罐的气相管返回到LNG储罐的气相空间，为LNG储罐增压。本项目LNG加气站的升压采用增压器升压。 储罐降压：LNG卸入储罐时间较长时，储罐温度有所上升，罐内气压增加，需要降压。通过潜液泵将储罐底部LNG液体泵出，再由储罐顶部泵入罐内，LNG液体由储罐顶部喷洒下来，冷却罐内气体，从而达到降压的目的。 放散泄压：LNG贮罐内气相压力高于安全阀设定压力时，安全阀自动泄压。 LNG在存储过程中不断的蒸发和气化，储罐压力越来越大，当储罐压力大于设定值时，相关阀门打开，释放储罐中的气体，降低压力，保证储罐安全，释放气体前利用EAG加热器（气化器）将天然气加热到107℃以上，便于扩散。 （3）汽车加气流程：储罐中的LNG通过潜液泵泵出，泵出后再经过加气机计量，然后通过加液枪给汽车加液，加液压力为1.0~1.2MPa。在给车辆加液时，先将加液枪和回液枪分别与LNG加液的加液口和回液口连接好，先通过加液枪加注低温LNG液体（低于-150℃），回液枪回收汽车储液瓶内液体（高于-130℃）和气化的天然气以降低汽车储液罐内的压力，汽车储液瓶内温度达到-140℃左右时，即可关闭回液枪开始为车加注LNG液体。通过加气机来控制潜液泵运转输送的流量，同时用 LNG 流量计计量出输送的液体，再在面板上显示出加液量及价格。 （4）泄压流程：由于系统漏热以及外界带进热量，致使LNG气化产生气体导致系统压力升高，当系统压力大于设定值时，系统中的安全阀打开，释放系统中的气体，降低压力，保证系统安全运行。通过对目前国内外LNG加气站先进工艺的了解与调查，正常工作状态下，系统的放空与操作过程和流程设计有很大的关系，因此，操作过程中需尽量减少增压器的使用，减少人为产生的热量。 LNG加气工艺流程见图1。 图1 LNG加气工艺流程及排污节点图 （2）L-CNG加气工艺流程 CNG气源采用LNG储罐内的LNG经气化、加压后获得，使用液体泵将LNG输送到增压器，经升温、升压后送入CNG储气瓶组，得到20~22MPa的CNG高压气源；CNG通过储气瓶组出气口经CNG高压出气软管进入缓冲罐后，经高压管输送至CNG加气机给CNG燃料汽车加气。加压的顺序首先是高压储气钢瓶，然后是中压储气钢瓶。当储气瓶组充满时，压缩机停机。 CNG加气子站的控制系统利用预设的优先控制程序，动态地控制整个加气站的加气过程，将CNG通过加气机直接给汽车加气。加气机一般按中压储气钢瓶→高压储气钢瓶的顺序取气。在紧急情况下，优先控制盘内的电磁阀将切断压缩机向储气瓶组的CNG供应。 子站设备在运行时，由控制系统的PLC自动控制，除更换拖车时由人工操作外，整套设备的所有工作均由设备自带的PLC程序控制，无须人工干预。 加气工艺流程见图2。 图2 CNG加气工艺流程及排污节点图 3、本项目设备及储罐检修过程简介 LNG储罐：储罐的整体外观情况（周期：一年）；真空粉末约热储罐夹层真空度的测定（周期：一年）；储罐基础牢固、变损情况（周期：三个月）；必要时可对储罐焊缝进行复检。同时，应检查储罐的原始运行记录。 L-CNG储气瓶组：储气瓶组的整体外观情况（周期：一年）；基础牢固、变损情况（周期：三个月）；检查储罐的原始运行记录。 LNG加气机、气化器，L-CNG加气机：外观整体状况；翅片有无变形，焊口有无开裂；设备基础是否牢固；必要时可对焊口进行无损检测。检查周期：一年。

主要污染工序： （1）废气：主要来自加气、卸车及检修过程排放到大气环境中的天然气。 （2）废水：直接排入污水管网，因此项目无废水外排。 （3）噪声：主要为泵撬、柱塞泵、压缩机、交通车辆等产生的噪声。 （4）固体废弃物：主要为职工产生的生活垃圾。 （5）环境风险：项目为加气站，天然气属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 放散过程 | 天然气 （以非甲烷总烃计） | 8.7045μg/m3 2.636t/a | 8.7045μg/m3 2.636t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 46.72t/a | 46.72t/a |
|  |  | COD | 300mg/L 0.014t/a | 300mg/L 0.014t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L 0.0093t/a | 200mg/L 0.0093t/a |
|  |  | SS | 300mg/L 0.014t/a | 300mg/L 0.014t/a |
|  |  | 氨氮 | 10mg/L 0.00047t/a | 10mg/L 0.00047t/a |
| 固 体 废 物 | 职工生活垃圾 | 瓜果皮、纸屑等 | 少量 | 实行袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点进行统一处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为泵撬、压缩机、柱塞泵、交通车辆等产生的噪声，源强为60～80dB(A)。 |
| 其 它 | 环境风险：项目为加气站，天然气属易燃、易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目为新建项目，主要建设内容为加气罩棚、站房、防爆墙、办公楼等，土建工程量少。项目建设完成后，对站区地面采取硬化处理，并进行适宜绿化，对生态环境具有一定的补偿作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建项目，主要为加气罩棚、站房等的建设。本项目土建工程量小，在建设过程中，施工期会产生少量扬尘、噪声和固体废弃物，并对周围环境产生一定程度的影响。在施工期间，应通过合理的组织安排，采用分步实施及加强管理的措施，其扬尘、噪声的影响可得到控制；对施工场地及影响范围进行控制划定，并进行适当围护，减少对周围环境的影响；施工期的固体废弃物等按规定清运处理。施工期间形成的上述影响在采取适当措施后会得以缓解或消除。施工期结束，对环境的影响也随之结束。 1、施工扬尘影响分析 本项目土建工程量较小，施工扬尘的产生环节主要是土地平整、建筑垃圾、建筑材料的运输过程。以上施工过程中产生的粉尘，均属无组织排放，在时间和空间上较零散，类比相关大气监测资料，距离污染源110m处总悬浮微粒浓度值在0.12～0.79mg/Nm3之间，在小风、静风天气作业时影响范围小，大风天气作业时污染较大。 建议在施工作业场地应设有围挡以减少扬尘扩散；施工中遇连续晴好天气，应注意及时对施工场区和道路定时洒水抑尘；车辆运输物料时，应加盖苫布，防止洒落；建筑垃圾应及时清运，减少占地，最大限度减少扬尘。 2、施工噪声影响分析 施工噪声主要来自于施工设备及运输车辆，为最大限度避免和减轻施工噪声对外环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位应选择液压机械取代燃油机械等，并对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用各类机械，以减少机械运行振动噪声。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，高噪声作业安排在昼间进行。 采取上述措施后可将施工噪声的影响控制在一定范围内，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失，对周围声环境基本无影响。 3、废水影响分析 废水包括施工废水和生活污水两种，其中，施工废水主要有混凝土养护废水，随养护过程蒸发，不外排，现场不设施工机械设备和车辆的清洗点，无冲洗废水产生；本项目施工人员主要来自附近的居民，在施工现场不设食堂、宿舍，产生的生活废水主要为盥洗废水，不外排。 同时，施工过程需采取防止水土流失的措施：①施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放；②修建施工场地围墙，避免施工弃土和废水对周边环境的影响。 4、固体废物影响分析 固体废物主要为施工弃土等建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，处置措施如下： ⑴清场废物处置：清场废物应及时清运，表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如砖、石、砂等应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定的地点。 ⑷施工生活垃圾处置：在施工人员集中地设置垃圾筒，指派专人定期将垃圾定时清运至环卫部门指定地点统一处理。 本项目施工期环境监理一览表见表13。 表13 施工期环境保护管理及监理内容一览表 污染物 防治或控制措施 环境管理 环境监理 施 工 扬 尘 施工作业场地应设围挡以减少扬尘扩散；施工中遇连续晴好天气，应注意及时对施工场区和道路定时洒水抑尘；车辆运输弃土、石灰、砂石时，应加盖苫布，防止洒落；建筑垃圾及弃土应及时清运，减少占地，最大限度减少扬尘。 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作 委托有资质的环境监理单位进行监督检查 施 工 噪 声 ⑴施工单位应选择液压机械取代燃油机械等，并对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用各类机械，以减少机械运行振动噪声。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排，高噪声作业安排在昼间进行。 施工 废水 ⑴施工废水主要有混凝土养护废水，随养护过程蒸发，不外排，现场不设施工机械设备和车辆的清洗点，无冲洗废水产生；本项目施工人员主要来自附近的居民，在施工现场不设食堂、宿舍，产生的生活废水主要为盥洗废水，不外排。⑵施工过程防止水土流失措施：施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放；修建施工场地围墙，避免施工弃土和废水对周边环境的影响。 建筑 垃圾 ⑴清场废物应及时清运，表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。 ⑵地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下角料可分类回收利用；对建筑垃圾，如砖、石、砂等应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定的地点。 ⑷在施工人员集中地设置垃圾筒，指派专人定期将垃圾定时清运至环卫部门指定地点统一处理。 施工弃土清运至有关部门指定地点，合理处置

营运期环境影响分析： 一、环境废气治理措施及影响分析 本项目废气污染源主要包括LNG储罐系统泄压时放散尾气及槽车泄压放散尾气；L-CNG项目高压气化过程安全放散的天然气；储罐、储气井、传输、加气过程逸漏的少量气体；客户车辆尾气。 LNG项目放散尾气： 本项目产生的放散尾气包括LNG储罐泄压和槽车卸车后泄压的废气，储罐蒸发产生的放散气体量较小，在正常运行情况下可用于加液过程中加压，在加气车辆较少的情况下，需进行放散，放散量约15m3/d，放散时间约为20min，通过本项目设置的1台EAG加热器加热后进入低压放散管放散，卸车时产生的放散气体量较多，约120m3/次，放散时间约为1h，储罐和槽车卸车的过程中同时放散的尾气最大量不超过140m3/次（以设备参数最大值计），通过接入站区LNG储罐泄压系统经EAG加热器加热后经低压放散口放散，本项目槽车运送周期为1次（1车）/2d，放散周期也为1次（1车）/2d。 检修废气：本项目每年度需进行一次检修，检修时各管道内气体均需放散，放散气通过EAG加热器加热后放散，最大放散量不超过140m3，持续时间不超过1h。 本项目最大放散量为25550m3/a，18.38t/a，放散次数约为183次/a（满负荷情况下），最大量不超过140m3/次（以设备参数最大值计），其中主要污染物以非甲烷总烃计2.6t/a。 L-CNG项目放散尾气： L-CNG加气站在压缩机压缩天然气的过程中需要安全放散的天然气为高压气化过程中放散的天然气，此类排放量较小，且为间歇式排放，类比同类项目，最大不超过供气量的0.1‰，约为350m3/a，0.252t/a，其中污染物以非甲烷总烃计为0.036t/a。 本项目储罐、储气井、压缩、传输及加气过程由管道进行连接，连接处或阀门处可能有微量气体逸漏，逸漏的天然气均未达到可燃气体报警系统检出限制，同时由于天然气基本不含有毒物质，比重轻，且属间断无规律性排放，其泄漏的少量天然气很快扩散，对环境空气质量影响甚微。 进出车辆废气 进出加气站的汽车使用天然气为燃料，产生的尾气对环境影响很小。加气站设置指示牌引导外来车辆在站内慢速行驶。 综上，总的废气排放量约为18.632t/a，以非甲烷总烃计为2.636t/a。 项目天然气储区及卸车点的占地面积大约为725m2。 （5）非甲烷总烃影响分析 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目面源参数表如下： 表14 面源参数表 编号 污染源名称 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率 （kg/h） 非甲烷总烃 1 天然气储区及卸车点 60 29 25 -10 5 8760 正常 0.30 按照导则要求，选择本项目污染源正常排放的污染物和排放参数，采取AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，并确定评价等级。 表15 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） -- 最高环境温度/K 313 最低环境温度/K 250 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 是否考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 是/否 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / 表16 污染物最大地面浓度及占标率一览表 污 计算参数 污染物节点 污染物 排放特征 最大落地浓度 (μg/m3) C0i （mg/m3） 浓度占标率Pi（%） 出现距离（m） 天然气储区及卸车点 非甲烷总烃 无组织 8.7045 2.0 0.4352 15 根据统计结果可知，本项目Pmax为0.4352%，因此确定本项目评价等级为三级。根据导则要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价。 根据预测，加气站非甲烷总最大落地浓度为0.0087045mg/m3，能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃≤2.0mg/m3。本项目无组织排放的废气无超标点，不需要设置大气环境防护距离。该项目的建设不会对周围敏感保护目标产生影响。 二、废水治理措施及影响分析 ①地表水 本项目用水主要为职工生活用水。 项目设有职工休息室、不设食堂和洗浴设施，厕所水厕。因此用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，总用水量（按每人每天用水20L计）为0.16t/d（58.4t/a）。 项目废水通过污水管网排入镇园污水处理厂。根据类比资料，生活污水中COD、BOD、SS、氨氮产生浓度分别为：300mg/L、200mg/L、300mg/L、10mg/L。用水量按20L/人·d计，则用水量为0.16t/d（58.4t/a），废水产生量按80%计算，为0.128t/d（46.72t/a）。生活污水排入迁安市北方钢铁物流产业聚集区污水管网，而后入镇园污水处理厂。 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）表1，本项目为间接排放，评价等级为三级B。 镇园污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，即：COD 50mg/L，BOD5 10mg/L，SS 10mg/L，NH3-N 5mg/L，动植物油1mg/L。 综上所述，项目运行不会对地表水环境产生影响。 ②地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“V 社会事业与服务业”中“182、加油、加气站”，项目为加气站，属于Ⅳ类项目，根据地下水导则中规定，Ⅳ类项目可不开展地下水评价。 因此，本项目对周围水环境影响较小。 三、噪声治理措施及影响分析 本项目噪声污染源主要为泵撬、压缩机、柱塞泵、交通车辆等产生的噪声，源强为60～80dB(A)。 项目对出入站区内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加气时车辆熄火和平稳启动等措施，使站区内的交通噪声降到最低。 项目压缩机的噪声源强为80dB(A)，建设单位采取措施为：将压缩机置于机房内，并采取减振措施。采取措施后，可综合降噪20dB（A）以上，项目产噪设备距最近的北侧厂界距离为7米，经过距离衰减后，厂界外1m处噪声贡献值可降至42dB(A)左右。项目各侧厂界外1米处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 本项目产生的噪声经距离衰减后对所有敏感点的声环境质量不会产生影响。 四、固体废物治理措施及影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾。 生活垃圾主要为瓜果皮、纸屑等生活垃圾，产生量少，实行袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点进行统一处理。 五、工程项目环境影响风险分析 环境风险分析主要是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，突出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本评价针对拟建工程可能存在的风险因素进行定性分析、并提出相应的事故防范措施和应急方案。 5.1风险识别 常温常压下，天然气是一种无毒无色无味的气体，其主要成份是甲烷（CH4），约占天然气的96%（体积比），甲烷的沸点-162℃，为易燃物质，天然气中各主要组分的基本性质见表11。本项目为天然气储存及销售工程，确定本次风险评价因子为天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量——表B.1 突发环境事件风险物质及临界量——甲烷的临界量为10t。 天然气中各主要组分的基本性质见下表： 表17 天然气中各主要组分的基本性质 组分 项目 甲烷 乙烷 丙烷 其它烃类 硫化氢 CH4 C2H6 C3H8 C4~C6 H2S 组成(V%) 96.226 1.77 0.3 0.226 2×10-3 密度（kg/m3） 0.72 1.36 2.01 3.45 1.54 爆炸上限(V%) 4.9 2.9 2.1 1.4 4.30 爆炸下限(V%) 15.4 13.0 9.5 8.3 45.5 自燃点(℃) 645 530 510 / 290 理论燃烧温度(℃) 1830 2020 2043 / / 燃烧1m3气体所需空气量（m3） 9.54 16.7 23.9 38.18 1900 最大火焰传播速度（m/s） 0.67 0.86 0.82 / 7.16 注：表中的各值为0℃、101.325kPa时的值。 5.2评价等级 Ⅰ.①根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级——C.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 与临界量的比值(Q)，计算公式如下： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。ⅡⅢⅣ 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴ 1≤Q<10；⑵ 10≤Q<100；⑶ Q≥100。 项目设有1座60m3卧式储罐，项目天然气最大储量约为24.3t，项目危险化学品名称及其临界量见表18。 表18 项目危险化学品名称及其临界量表 易燃物质 使用量 临界量 物质特性 Q值 生产区 贮存区 生产区 贮存区 天然气 ---- 24.3t ---- 10t 易燃物质 2.43 ②行业及生产工艺（M） 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表19评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别平分并求和。将M划分为⑴M＞20；⑵ 10＜M≤20；⑶5＜M≤10；⑷M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。 表19 行业及生产工艺（M） 行业 评估依据 分值 企业实际 最终得分 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯 碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/套 不涉及 5 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/套 不涉及 其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 5/套（罐区） 1套 管道、港口/码头等 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 10 不涉及 石油天然气 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） 10 不涉及 其他 涉及危险物质使用、贮存的项目 5 不涉及 a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 综合上表分析，项目为M4。 ③危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表20确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 表20 行业及生产工艺（M） 危险物质数量与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M） M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q<100 P1 P2 P3 P4 1≤Q<10 P2 P3 P4 P4 综合上述分析，确定项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4。 Ⅱ.根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录D 环境敏感程度（E）的分级——D.1 大气环境，详见表21。 表21 大气环境敏感程度分级 分级 大气环境敏感性 (E1) 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 (E2) 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 (E3) 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数小于5万；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 项目位于迁安市北方钢铁物流产业聚集区，驿港大街南侧，杨柏公路东侧，根据项目实际情况，项目周边500m范围内人口总数小于500人，故项目环境敏感程度为E3。 项目风险潜势划分情况见表22。 表22 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极度危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 结合项目实际情况，项目环境风险潜势为Ⅰ级，确定环境风险评价等级为简单分析。 本项目环境风险简单分析如下表。 表23 建设项目环境风险简单分析内容表 项目名称 LNG/CNG加气站项目 建设地点 河北省 迁安市 地理坐标 项目中心坐标为：北纬39.873956°，东经118.589314°。 主要危险物质及分布 天然气（甲烷）24.3t，存储于60m3卧式LNG储罐，位于储罐区。 环境影响途径及危害后果 ①天然气事故泄漏，当空气中的甲烷25%～30%时，将造成人体不适感，甚至是窒息死亡。 ②当天然气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。火灾、爆炸导致建筑物、设备的崩塌、飞散会引起进一步的扩大火灾，火灾蔓延极快，火势较难控制，造成的后果较为严重。 ③事故的发生最直接的影响是造成人员伤亡、财产损失，此外对区域环境也会造成较为严重的影响。天然气事故泄漏，烃类气体将直接进入大气环境，造成大气环境的污染。一旦发生爆炸、火灾，爆炸燃烧过程中的有毒有害气体和燃烧烟尘、颗粒物对区域的大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。事故后加气站毁坏状态将明显破坏区域的环境景观。 风险防范措施要求 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)进行了设计与施工，采取了防止措施，其中主要包括： ①按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ②工艺设备及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加气站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）和《漏电保护器安装和运行》（GB13955-92）的规定； ③在可能发生天然气挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； ④储罐区周围设置围堰，围堰采用钢筋混凝土结构，并进行防渗。项目LNG储罐西北侧设置集液池，采用水泥防渗，防渗水泥层厚度15cm，渗透系数小于1×10-7cm/s。 建设单位应严格按照《汽车加油加气站设计与实施规范》（GB50156-2012）、《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）等相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，按照相关规定对项目进行安全评价，制定事故风险应急预案并上报有关部门进行审批备案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目风险分析等级为简单分析。 5.3事故应急救援预案 制订应急预案是为了当站内发生重大事故时，能够根据预先制定的事故应急对策，采取有效措施，将突发事故或紧急事件局部化，如可能并予以消除，尽量降低事故对周围环境、人员和财产的影响。加气站一旦发生事故，要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，采取遏制泄漏物进入环境，并立即报警，向社会求援。 环评要求拟建项目建立事故应急预案，其应急预案内容及要求见下表。 表24 加油站事故应急预案措施一览表 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对站区邻近地区开展公众教育和有关信息 事故发生后，通过以上的风险防范措施，使污染物对环境影响降至最低。 六．总量控制分析 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 国家环境保护“十三五”规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、NOX、工业固体废物，其中大气污染物控制因子SO2和NOX，水污染物控制因子COD和氨氮为规定考核目标。 项目无生产废水产生，职工的生活污水排入城市污水管网。大气污染物主要为非甲烷总烃。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 因此，本项目污染物总量控制因子及指标为：COD 0.014t/a、氨氮0.00047t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 七．环境管理 7.1机构设置 根据有关环境管理和环境监测的规定，加气站应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 7.2主要职责 (1)贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及相关法律法规，建立污染控制管理档案。 (2)掌握本站污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 (3)监督本站环保设施的安装、调试工作。 (4)定期检查本站环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 (5)制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 (6)推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全站环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 八．环境监测 根据本建设项目性质与实际情况，建议由当地环境监测部门承担本项目废气、噪声的常规监测和突发性污染事故的应急监测工作。监测计划见下表。 表25 环境监测计划 序号 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界无组织 非甲烷总烃 1次/a 噪声 站区边界外1m处 昼间、夜间连续等效A声级 1次/a 废水 生活废水排放口 COD、BOD5、SS、氨氮 1次/a

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | LNG/L-CNG在卸车、加气过程及每年一次的设备检修 | 天然气 （非甲烷总烃） | — | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 员工盥洗、水厕 | SS、COD、BOD5、氨氮 | 通过管道排入污水管网，然后进入镇园污水处理厂 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 职工生活垃圾 | 瓜果皮、纸屑等 | 实行袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点进行统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为卸车增压器、气化器、潜液泵、交通车辆产生的噪声。项目对站区内来往的机动车进行严格管理，使站区内的交通噪声降到最低；项目压缩机的噪声源强为80dB(A)，建设单位采取措施为：将压缩机置于机房内，并采取减振措施。 采取措施后，再经过距离衰减后，厂界外1m处噪声贡献值可降至42dB(A)左右。项目各侧厂界外1米处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求。 |
| 其 它 | 环境风险：按消防、加气站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的概率和保护周围的人员安全。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建设完成后，对站区地面采取硬化处理措施，无裸露地面，能够有效防止水土流失；并进行适宜绿化，种植草坪，对周围生态环境有一定的补偿作用。 |
| 表26 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 台(套) 数 治理 对象 处理 能力 处理 效率 治理 效果 验收 标准 投资 （万元） 废气 储罐系统泄压时放散尾气及槽车泄压放散尾气 / / 非甲烷总烃 / 非甲烷总烃＜2.0mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃浓度限值2.0mg/Nm3要求 —— 废水 职工生活 生活污水排入城市污水管网 / COD、BOD5、SS、氨氮 / / 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962- 2010)中A级标准 1.4 噪声 卸车增压器、气化器、潜液泵 卸车增压器、气化器基础加装减震垫，潜液泵置于泵池内 1套 噪声 综合降噪20 dB(A)以上 各边界外1m处噪声贡献值可降至42dB(A)以下 项目各侧边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 3.0 固废 职工生活 实行袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点进行统一处理 / 生活垃圾 / / / 0.6 硬化 绿化 厂区地面合理绿化，做到非硬即绿，无裸露地面。 5.0 风险 在可能发生天然气挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置；储罐区周围设置围堰，围堰采用钢筋混凝土结构，并进行防渗。项目LNG储罐西北侧设置集液池，采用水泥防渗，防渗水泥层厚度15cm，渗透系数小于1×10-7cm/s。 10.0 防渗 以施工期防渗工程监理报告为依据 —— 合计 占总投资的1.43% 20 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：迁安市雯好天然气有限公司项目 （2）建设单位：迁安市雯好天然气有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：迁安市北方钢铁物流产业聚集区，驿港大街南侧，杨柏公路东侧，项目中心坐标为：N39°52'26.24"，118°35'21.53"。 （5）设计规模：LNG加气部分设计规模为700万标准立方米/年；CNG加气部分规模为350万标准立方米/年。 （6）建设内容及规模：占地面积为4396m2，总建筑面积538m2。 2、项目选址合理性 本项目位于迁安市北方钢铁物流产业聚集区，驿港大街南侧，杨柏公路东侧，项目中心坐标为：N39°52'26.24"，118°35'21.53"。根据迁安市自然资源和规划局出具的《关于迁安市雯好天然气有限公司LNG/CNG加气站项目拟选址意见》可知，项目用地地块规划用途为允许建设区，符合《迁安市土地利用总体规划（2010-2020年）》，拟同意该选址。因此，项目选址合理。 3、产业政策符合性 项目产品、设备及工艺均未列入《产业结构调整指导目录》（2013修正）（修正）中限制类、淘汰类工艺技术和产品名录之列，属允许类项目。项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）和《河北省新增限制和淘汰类产品目录》（2015年）中禁止和淘汰建设项目。 4、环境影响分析结论 施工期环境影响分析 项目施工期对周围环境存在一定程度的影响，但是，只要严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪及水土保持措施，可以将影响降到最小。 运营期环境影响 本项目废气污染源主要来自加气过程排放到大气环境中的天然气。 该项目加气操作过程中将在各种非正常状态下无组织排放天然气，计算得到营运过程中无组织排放的非甲烷总烃为2.636t/a，在正常情况下，采用大气面源估算模式，计算项目NMHC无组织排放最大落地浓度。按估算模式预测非甲烷总烃最大落地浓度为8.7045μg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃浓度限值2.0mg/Nm3要求。因此，该项目正常营运情况下对周围环境空气影响较小。 措施可行。 ⑵水环境影响分析 本项目用水主要为职工生活用水。 本项目设有职工休息室，不设食堂和洗浴设施，厕所为水厕，用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，排入废水管网，无废水外排。 措施可行。 ⑶声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为卸车增压器、气化器、潜液泵、交通车辆产生的噪声。 项目对站区内来往的机动车进行严格管理，使站区内的交通噪声降到最低；卸车增压器、气化器基础安装减振垫，将潜液泵置于泵池内，通过采取合理布置潜液泵的位置，经过距离衰减后，厂界外1m处噪声贡献值可降至42dB(A)左右。再经过距离衰减后，厂界外1m处噪声贡献值可降至42dB(A)左右。项目各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准限值要求。综上所述，项目对周边声环境无明显影响。 ⑷固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾。 生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等生活垃圾，实行袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点进行统一处理。 5、总量控制分析结论 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 项目职工的生活污水排入城市污水管网。大气污染物主要为非甲烷总烃。 因此，本项目污染物总量控制因子及指标为：COD 0.014t/a、氨氮0.00047t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 6、环境风险分析结论 本项目涉及的危险物质为天然气（甲烷），采取相应的环境风险防护措施后，环境风险水平达到可接受水平。 7、项目可行性结论 本项目符合国家产业政策，选址符合要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 二、建议 1、各种废物要及时收集，放置指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。 2、增强环保意识，从领导做起，工人要设置兼职环保员，建立环保责任制，落实到人。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。